Concertino - Fiche technique

Décor tissus = pendrillons 2m h x 3m l

Tabourets                     Pupitres

Plan de scène au début du spectacle

contact@cie-pomme-cannelle.net

- Durée du spectacle : 50 minutes environ

- L’équipe est constituée de 2 artistes + 1 régisseur

! En cas de repas, une artiste est allergique au gluten !

- Plateau :

Le spectacle  « Concertino »  a été conçu pour être joué en salle sur un  plateau de 6m d’ouverture x 5m de profondeur x 4m de hauteur sous gril. Le plateau doit être vide et plat sur toute la surface. Il est indispensable d’avoir le noir scène (sol, plafond, pendrillons, . . .). Il est souhaité de pouvoir faire le noir salle.

Dans le cas d’un accès difficile, prévoir 1 personne pour aider au déchargement et chargement. Montage: 2 heures. Démontage: 1 heure 30.

Prévoir des loges pour deux artistes avec point d’eau et miroir. Merci de mettre à disposition des serviettes, de l’eau minérale, du café, du thé, du jus de fruits, des biscuits et des fruits secs.

- Régie :

La régie son et la régie lumière devront être placées à proximité l'une de l'autre, en salle.

- Lumière :

- En dehors des salles équipées la Cie utilise son matériel d’éclairage prévoir 2 prises électriques mini 220v/16A (circuit différent du son) dans la limite d’une jauge inférieure à 200 places. Pour les jauges supérieures, nous consulter.

- Pour les salles équipées merci de nous faire parvenir la fiche technique lumière du lieu.

- 1 jeu d’orgue 12 pistes + son bloc + câble DMX 30m

- Face : 8 projecteurs (PAR ou PC)

- Latéral : 2 projecteurs (PAR ou PC)

- Fond : 6 projecteurs (PAR ou PC)

- Câblage en conséquence (rallonges, doublettes, . . .)

- Son :

- En dehors des salles équipées, la sonorisation est fournie par la Cie pour des salles dont la jauge est inférieure à 200 places. Pour les jauges supérieures, nous consulter.

- Pour les salles équipées merci de nous faire parvenir la fiche technique son du lieu.

- 1 système de diffusion adapté à votre lieu : amplification + façade + 2 retours mini.

- 1 table de mixage 6 voix mini.

- 2  micros HF fournis par la Cie.

- 1 DI pour guitare.

- 1 DI pour mandoline.

- 1 DI lecteur CD.

Nous sommes conscients que chaque lieu a ses spécificités, nous tentons donc de nous adapter au mieux. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

contact@cie-pomme-cannelle.net

Plan Feu du spectacle « Concertino »

LEGENDE

Fresnel (500W)

Découpe (1000 W)

Fresnel (1000 W)

Pc (1000 W)

Petit pc au sol Pc 	(500w)

Face chaude avec 3 fresnel 1000 –les 2 extérieurs et le centre plateau sur 2 voies

Face froide avec les 2 découpes sur centre (espace de jeu classique)

les 2  500w  sur cour et jardin à jardin sur l’espace de jeu cajon/tabouret)

Le 2 latéraux une couleur chaude.

Contre central rose, sur les pupitres pour les éclairés

Les 2 contres extérieurs jaunes croisés

Décor tissus = pendrillons 2m h x 3m l

Tabourets                         Pupitres

Références micros Cie

http://www.woodbrass.com/samson-airline-77-fitness-e3-p56065.html

# AIRLINE 77 FITNESS E3 (864.500 MHz)

# Text boxes

Pied guitare

Pied guitare

Table 30 cm h

Mandoline/Haut-Bois/Ukulélé

acordéon

Clochettes sur pied

Cajon

table

16

Pied guitare

Pied guitare

Table 30 cm h

Mandoline/Haut-Bois/Ukulélé

acordéon

Clochettes sur pied

Cajon

table